## Slide 1
Maßstäbe
im Bauzeichnen

## Slide 2: Bauwerke werden meist in verkleinerter Form dargestellt, da es nur selten möglich ist sie in ihrer natürlichen Größe zu zeichnen.
 Zeichnungsmaßstäbe geben das Verhältnis eines gezeichneten Bauteils zu seiner realen Größe an.
Maßstäbe
Definition

## Slide 3: Proportionen sollen erhalten werden
Bauteile sollen übersichtlich dargestellt werden
geben das Verhältnis der Verkleinerung / Vergrößerung an
Maßstäbe werden auf der Zeichnung angegeben
Maßstäbe
Eigenschaften

## Slide 4
Maßstäbe
Verkleinerungsmaßstäbe
Zeigen an, um wieviel mal kleiner das Maß in der Zeichnung ist als in Wirklichkeit
Zahl hinter dem Doppelpunkt = Verhältniszahl
M 1:50 bedeutet, die wirkliche Länge wird in der Zeichnung 50mal kleiner dargestellt
M 1:3

## Slide 5
Lagepläne M 1:500, M 1:1000
Entwurfszeichnungen M 1:100
Bauvorlagezeichnungen M 1:100
Ausführungszeichnungen M 1:50
Detailzeichnungen M 1:1, M 1:5, M 1:10, M 1:20
Maßstäbe
Übliche Maßstäbe beim Bauzeichnen

## Slide 6
Maßstäbe
Verkleinerungsmaßstäbe
Beispiel:
Die wirkliche Länge ist 2,50 m (= 250 cm)
Der gewünschte Maßstab: 1:100
Rechnung und Lösung: 250 cm / 100 = 2,5 cm
Zeichnungslänge =
Wirkliche Länge
Verhältniszahl n

## Slide 7
Maßstäbe
Verkleinerungsmaßstäbe
Verhältniszahl n =
Wirkliche Länge
Zeichnungslänge
Beispiel: Wirkliche Länge: 15 m (= 1.500 cm)
Gezeichnete Länge: 7,5 cm
Rechnung & Lösung: 1.500 cm / 7,50 cm = 200
Gesuchter Maßstab: 1:200

## Slide 8
Maßstäbe
Verkleinerungsmaßstäbe
Wirkliche Länge = Zeichnungslänge  Verhältniszahl n
Beispiel:
Gezeichnete Länge: 5,0 cm
Maßstab: 1:50
Rechnung & Lösung: 5,0 cm x 50 = Wirkliche Länge = 250 cm (= 2,50 m)

## Slide 9
Bildquellen:
Haus: Computerzeichnung 2023, Freier Architekt Gerd Michel
Sideboard: Copilot Designer | mit KI erstellt am 17. Mai 2024 um 11:43 Uhr